# Areál

# MĚSTSKÉ PŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ CHRASTAVA

# P ř í r o d n í  k o u p a l i š t ě   m í s t n í h o   v ý z n a m u

# PROVOZNÍ ŘÁD

# 1. Úvodní ustanovení:

Vypracování provozního řádu a jeho následné předložení ke schválení orgánu ochrany veřejného zdraví (Krajská hygienická stanice Libereckého kraje) se řídí dle ustanovení §6c odst. 1 písmo f) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.

Adresa: 			Sportovní ul.

463 31  Chrastava

Provozní doba: 		pondělí – neděle   Areál  -  10:00 -  20:00 hod. (od 20:00 hod.

po dohodě se správcem).

Bazén  -  10:00  –  19:00 hod.

(V případě nepříznivého počasí lze po předchozí dohodě se                 zástupcem  vlastníka areálu koupaliště v deštivých dnech uzavřít.)

Vstupné:			20,- Kč/den  základní

10,- Kč/den  zlevněné (děti do 15 let, důchodci, osoby ZTP)

po 18:00 hodině jednotné vstupné 10,- Kč

Provozovatel: 			Město Chrastava

nám. 1 máje 1

Chrastava

# IČ: 00262871

DIČ: CZ00262871

Platnost od: 1. 6. 2016

Zaměstnanec provozovatele odpovědný za provoz areálu koupaliště (správce) bude zveřejněn na viditelném místě a zapsán v provozním deníku

Datum:              5.5.2016

# Vypracoval:      Petr Bezvoda (Vedoucí oddělení údržby majetku MěÚ Chrastava)

# 2. Technický popis

# 2.1. Základní údaje

- Vodní plochy:

- nádrž: p.p.č. 1367 k.ú. Horní Chrastava	rozměry cca		32,0 x 86,0 m

plocha			2 450	m2

objem			3 950	m3

hloubka 	max. 	2,7 m

min. 	0,2 m

- areál : p.p.č. 1364/1 a st.p.č.531 k.ú. Horní Chrastava

b) Maximální počet návštěvníků:

- okamžitá kapacita 				600 návštěvníků

- denní kapacita		    	         1 300 návštěvníků za den

c) Vybavenost koupaliště:

Šatny - k převlékání návštěvníků jsou určeny tři kabinky. Kabinky jsou umístěny v blízkosti vstupu do areálu, jsou označeny nápisem: "Převlékárna". Podlaha s protiskluzovou úpravou, stěny a strop uvedených kabinek jsou dřevěné opatřené ochranným hygienickým nátěrem.

Sprchy -	venkovní: 3x s betonovým oplachovým bazénkem.

kryté: 2x (muži, ženy), podlaha a stěny opatřeny keramickým obkladem, teplá voda.

# WC muži -

| rozdělení | počet stání | počet WC mís | podlaha | stěny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pro koupaliště | 3 | 3 | litý beton s hygienickým nátěrem | hygienický nátěr do výšky 180 cm |
| ostatní | - | 2 | ker. dlažba | ker.obklad do výšky 180 cm |

# WC ženy -

| Budova | počet WC mís | podlaha | stěny |
| --- | --- | --- | --- |
| pro koupaliště | 4 | litý beton s hygienickým nátěrem | hygienický nátěr do výšky 180 cm |
| ostatní | 1 | ker. dlažba | ker.obklad do výšky 180 cm |

Pitná voda - veškeré rozvody v areálu koupaliště, včetně sprch jsou. zásobovány z veřejného vodovodního řadu.

# 2.2. Zdroj vody

Nádrž se plní a doplňuje z Vítkovského potoka pomocí odběrného objektu. Během provozu se voda znečišťuje fyzikálně, chemicky, a biologicky. V důsledku těchto procesů voda může získat nevyhovující vlastnosti po stránce hygienické i estetické.

Všechny manipulační režimy se řídí množstvím protékající vody ve zdrojovém potoce. Uváděné hodnoty jsou pro průtok Q355 = 18,0 l/s. Při větších průtocích je možná korekce jednotlivých hodnot.

Obsluha je povinna vizuálně sledovat kvalitu vody ve Vítkovském potoce tak, aby předešla napouštění nádrže znečištěnou vodou.

# 2.3. Úprava vody

Koupaliště je přírodní. Voda před vstupem do nádrže není chemicky, mechanicky ani fyzikálně  upravována.

# 2.4. Režim napouštění koupaliště

Napouštění nádrže probíhá při uzavřeném stavítku na vypouštěcím potrubí. Napouštěcí průtok je závislý na průtočném množství ve Vítkovském potoce. Při průtoku Q355 v hlavním korytě je max. napouštěcí množství 9,0 l/s. Při tomto průtoku je doba napouštění cca 5 dnů.

# 2.5. Režim průtočného koupaliště

Vzhledem ke kategorizaci koupaliště jako přírodní, za předpokladu dobré kvality zdrojové vody a vody v nádrži, je možné realizovat režim průtočného koupaliště. Průtočné množství je stanoveno na 3,0 l/s. V případě zjištění zhoršující se kvality vody v nádrži je nutné ukončit průtočný režim a provést regeneraci vody v koupališti.

# 2.6. Režim regenerace vody v koupališti

Regenerace vody je prováděna odběrem vody z Vítkovského potoka. Regenerace vody je prováděna podle potřeby tak, že hladina vody v koupališti je snížena o cca 0,5 m (doba vypouštění cca 19 hod při průtoku 18,0 l/s, výška plnění potrubí cca 4,5 cm). Vypouštěcím potrubím budou zároveň odvedeny případné sedimenty. Při vypouštění musí být uzavřeno stavítko ve vtokovém objektu. Po snížení hladiny bude uzavřeno stavítko na vypouštěcím potrubí a otevřeno ve vtokovém objektu. Po napuštění na provozní hladinu bude částečně uzavřeno stavítko ve vtokovém objektu (doba napouštění cca 1,5 dne při průtoku 9,0 l/s, výška plnění potrubí cca 5,5 cm).

Dle potřeby, v závislosti na celkovém stavu kvality vody v bazénu, lze provádět celkovou výměnu obsahu bazénu i několikrát za sezónu.

# 2.7. Režim vypouštění koupaliště

Při vypouštění musí být uzavřeno stavítko ve vtokovém objektu a stavítko na vypouštěcím potrubí musí být otevřeno na hodnotu odpovídají max. možnému vypouštěcímu množství, aby nedošlo k překročení hodnot znečištění Vítkovského potoka po smísení s vodou z koupaliště (při průtoku 18,0 l/s doba vypouštění cca 2,5 dne).

# 2. 8. Kontrola jakosti vody

2.8.1. Kontrolu jakosti vody v souladu s § 6c odst.1 písm.a) zákona č. 258/2000Sb, o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením §§ 4 až 11 vyhlášky č. 238/2011 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje v potřebném rozsahu a četnosti dle  cit. vyhlášky resp. schváleného monitorovacího kalendáře, na základě objednávky akreditovaná laboratoř TU Liberec. Odběry vzorků pro tento účel zajišťují pracovníci držitele osvědčení o autorizaci. O výsledcích rozborů informuje držitel osvědčení o autorizaci orgán veřejného zdraví (KHS LK) a provozovatele areálu v elektronické podobě.

Kontrola jakosti vody musí být prováděna v souladu s monitorovacím kalendářem KHS LK. Odběry vzorků jsou prováděny na odběrovém místě na pravé straně vodní nádrže při pohledu od vstupu do areálu (zeměpisná šířka: N 504921, zeměpisná délka: E 145753)

2.8.2. Měření  teploty vody.

Měření teploty vody provádí hlavní obsluhovatel areálu v denní směně  jednu hodinu před otevřením areálu. Výsledky měření zaznamená do provozního deníku a napíše na informační tabuli v areálu.

2.8.3. Odstraňování hrubých a plovoucích nečistot

Obsluha areálu je povinna průběžně sledovat  vodu v koupališti a vhodným způsobem odstraňovat z bazénu plovoucí a jiné viditelné předměty a nečistoty (listí, větve, příp. odpadky apod.)

# 3. Povinnosti pracovníka odpovědného za provoz  a zaměstnanců areálu městského koupaliště

# 3.1. Pracovník zodpovědný za provoz areálu (dále jen správce) je  povinen zejména:

- Zajistit plnění požadavků a povinností daných platnými právními předpisy uvedenými v bodě 7.  tohoto Provozního řádu a stanovených tímto Provozním řádem.

- Určit předem složení pracovních směn v areálu, tj. hlavního obsluhovatele areálu a jeho zástupce v době jeho nepřítomnosti a zajistit jejich řádné obeznámení s provozem celého areálu, s technickým vybavením areálu koupaliště a s ustanoveními tohoto Provozního řádu. O proškolení obsluhovatele, jeho zástupce a případně dalších pracovníků areálu  provést záznam.

- Materiálově zajišťovat areál dostatečným množstvím provozních i pomocných hmot, toaletních potřeb, čistících a hygienických prostředků a náhradních dílů a včas (preventivně) zajišťovat provedení oprav zjištěných závad. V případě, že charakter závady vyžaduje vynaložení nákladů nad rámec běžné údržby a oprav, je povinen neprodleně nárokovat provedení opravy u vedoucího oddělení údržby majetku Městského úřadu Chrastava (dále jen zástupce vlastníka areálu).

- Řádně dohlížet na chod areálu a řídit jej dle zkoušek vody, případně i pokynů  kompetentních pracovníků, ale v rámci tohoto provozního řádu.

- Dohlížet, pravidelně i namátkově, na řádné plnění povinností pracovníků areálu koupaliště.

- Zajistit přiměřené pracovní prostředí pro pracovníky areálu koupaliště, včetně pracovního oblečení, ochranných bezpečnostních pomůcek (gumové rukavice, brýle, roušky apod. ).

- Zajistit provádění  kontroly jakosti vody v koupališti, stanoveným způsobem informovat návštěvníky o kvalitě vody (viz bod 2.8. Provozního řádu). V případě nevyhovující jakosti vody zajistit informování návštěvníků o omezujících opatřeních, event. o zákazu koupání..

- Zajistit vedení provozního deníku v souladu s bodem 3.4. tohoto Provozního řádu.

- Zajistit dodržování všeobecných předpisů pro ochranu a bezpečnost práce, jakož i bezpečnostních opatření dle Provozního řádu.

- Neprodleně informovat zástupce vlastníka areálu o kontrolách prováděných státními orgány a o výsledcích těchto kontrol.

- Jednou ročně před zahájením sezóny zajistit po dohodě se zástupcem vlastníka areálu revizi veškerého zařízení areálu koupaliště, především revizi elektroinstalací.

- Na správce se vztahují i ustanovení bodu 3.3. tohoto Provozního řádu.

# 3.3. Způsobilost a povinnosti pracovníků zabezpečujících provoz areálu koupaliště (dále jen pracovníci)

- Pracovníci  musí být starší 18-ti  let a mít zdravotní průkaz.

- Dbát na čistotu a hygienu celého areálu, venkovních i vnitřních prostor, včasné vysypávání košů a odvoz odpadků.

- Při práci používat pracovní oděv a ochranné bezpečnostní prostředky.

- Dodržovat osobní hygienu, pořádek a čistotu na pracovišti.

- Dodržovat všeobecné předpisy pro ochranu a bezpečnost práce, jakož i bezpečnostní opatření dle Provozního řádu.

# 3.4. Provozní deník, provozní záznamy

Za soustavné každodenní vedení Provozního deníku areálu koupaliště odpovídá správce. Jednotlivé provozní záznamy provádí sám v pozici hlavního obsluhovatele areálu, v jeho nepřítomnosti jím určený zástupce – viz bod 3.2. b), jehož jméno a příjmení musí být před zahájením denního provozu zapsáno do provozního deníku spolu s datem a hodinou.

# Do provozního deníku musí být zaznamenány tyto údaje:

denně

- datum, hodinu záznamu;

- složení pracovní směny (viz bod 3.2. b) )- jméno zodpovědného pracovníka za provoz, jméno a podpis pracovníka, který zápis provedl;

- záznamy o provedeném měření jakosti vody (teplota);

- aktuální vodní režim koupaliště ( body 2.4 – 2.7);

- záznamy o mimořádných událostech, narušení návštěvního řádu apod.;

- záznamy o úrazech a poskytnuté první pomoci;

v případě realizace

- množství napouštěné, případně vypouštěné vody;

- záznamy o výměně bazénové vody;

- záznamy o odebírání vzorků,vody;

- záznamy o veškerých opravách, poruchách, kontrolách, revizích.

Provozní deník může obsahovat odkazy na přílohy (např. výsledky kontrol jakosti vody, případně protokoly o kontrolách správních orgánů budou ukládány ve zvláštní složce).  Podle § 6c odst. 1 písm. c) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, je tyto doklady nutné archivovat po dobu 5 let.

# 3.5. Úklid a likvidace odpadu

Úklid a likvidaci odpadu z celého areálu, především pak sociálních zařízení, zajišťuje obsluha dle potřeby i během dne tak, aby prostředí zůstávalo čisté a hygienicky nezávadné.

Pro sběr komunálního odpadu jsou po areálu koupaliště rozmístěny odpadkové koše (10 kusů), naplněné pytle s odpadem obsluha vynáší na místo k tomu určené dle potřeby, minimálně však jedenkrát denně. Odvoz pytlů je zajišťován zaměstnanci města (oddělení údržby majetku). min.1x týdně. V případě potřeby po domluvě častěji.

Vždy po ukončení provozní doby areálu obsluha zajistí kompletní úklid areálu, především se zaměří na WC, okolí bazénů, převlékárny, brodítka. K úklidu jsou používány běžné úklidové prostředky (saponáty - SAVO, kbelíky, hadry, košťata, pytle na odpadky, ochranné gumové rukavice), ty jsou skladovány na určeném místě v dostatečném počtu. Nejméně jednou denně se podlahy šaten, umýváren a záchodů včetně sedátka omyjí vhodným dezinfekčním roztokem a nejméně jednou denně vyprázdní nádoby na odpad.

# 4. Provoz občerstvení

- Součástí areálu je rovněž občerstvení (zajištěné formou pronájmu stávajícího stánku fyzické osobě oprávněné k podnikání), které slouží návštěvníkům koupaliště v provozní době areálu koupaliště. Po ukončení provozu bazénu je vstup návštěvníků občerstvení na ochoz bazénu přísně zakázán!

- Při prodeji musí být respektovány hygienické směrnice a bezpečnostní předpisy. Vynášení skleněných nádob z prostoru občerstvení je zakázáno!

- Vedoucí občerstvení je povinen dodržovat ustanovení provozního řádu koupaliště, dbát pokynů zástupce vlastníka areálu, zabezpečovat úklid všech místností a prostor vyhrazených k provozu občerstvení.

- Zásobování, úklid a další činnosti se musí být zajištěny tak, aby nebyl narušen provoz koupaliště.

# 5. První pomoc

K poskytnutí první pomoci je v areálu vyhrazena místnost s lůžkem (ošetřovna), vybavenou lékárničkou a prostředky pro záchranu tonoucích. Za vybavenost ošetřovny zodpovídá správce areálu koupaliště. Koupání v bazénu a pohyb v areálu koupaliště je na vlastní nebezpečí.

# 6. Všeobecná bezpečnostní opatření

# 6.1. Důležitá telefonní čísla

Krizové centrum                                112

Policie ČR				158

Městská policie Chrastava 		485 143 533    mob.: 603941561

Záchranná služba			155- tísňové volání

HZS Libereckého kraje		150

KHS Libereckého kraje		485 253 111

Důležitá telefonní čísla je povinen zaměstnanec provozovatele odpovědný za provoz areálu koupaliště samostatně vyvěsit na viditelném a dobře přístupném místě (na pokladně, na ošetřovně, na objektu občerstvení).

# 6.2. Vymezení rizikových míst

Riziková místa určí provozovatel na základě zkušeností, vlastní úvahy či na základě požadavků orgánu ochrany zdraví. Těmto místům musí být věnována náležitá pozornost.

- skoky do vody z můstku

- prolézačky a houpačky na zadní louce areálu

- ochoz bazénu

# 6.3. Skladování chemických přípravků

Používané chemické přípravky(čistící prostředky, SAVA…) k nezbytné desinfekci v areálu jsou skladovány v řádně označeném a zabezpečeném "skladu chemických látek." Ve skladu jsou látky uchovávány v baleních od výrobce:

# Přístup do "skladu chemických látek" mají pouze určení a řádně proškolení pracovníci.

# 6.4. Všeobecná ustanovení

Během provozu areálu koupaliště musí být dodržovány jak ze strany pracovníků tak i návštěvníků koupaliště všeobecně platné předpisy a požadavky na ochranu a bezpečnost. Provoz je řízen a organizován tak, aby nedocházelo k ohrožení zdraví a života osob. Dodržováním ustanovení tohoto Provozního řádu všemi pracovníky a návštěvníky areálu zaručuje  minimalizaci  případných rizik.

# 7. Právní normy

- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.

- vyhláška č. 238/2011 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku venkovních hracích ploch.

8. Půjčování sportovního vybavení

V areálu koupaliště lze zapůjčit sportovní a rekreační vybavení. Ceník půjčovného je uveden v příloze č. 1

9. Návštěvní řád

Tento bod "Provozního řádu" samostatně tvoří "Návštěvní řád" areálu městského přírodního koupaliště", který musí být  vyvěšen na viditelném přístupném místě pro potřeby všech návštěvníků koupaliště.

Návštěvní řád

areálu městského přírodního koupaliště Chrastava

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Návštěvníci areálu městského přírodního koupaliště jsou povinni v zájmu minimalizace rizik ohrožení zdraví, života a narušení klidu, respektovat a dodržovat ustanovení Návštěvního řádu areálu městského přírodního koupaliště. Tento návštěvní řád sleduje dodržování pořádku a tím i příjemný pobyt pro všechny návštěvníky. Koupání v bazénu a pohyb v areálu koupaliště je na vlastní nebezpečí.

Čl. 2

Vstup do prostor areálu koupaliště

- Vstup do všech veřejně přístupných zařízení areálu je povolen pouze návštěvníkům s platnou vstupenkou, kterou vydává pokladna koupaliště. Prodej vstupenek začíná otevřením koupaliště a končí 30 minut před uzavřením bazénu a 60 minut před uzavřením areálu.

- Zakoupením vstupenky a vstupem do areálu se každý návštěvník dobrovolně podrobuje ustanovením tohoto návštěvního řádu a případným pokynům pracovníků koupaliště.

- Dětem mladším 10-ti let je návštěva areálu povolena pouze v doprovodu osoby starší 15-ti let!

- Pokladna koupaliště je povinna odmítnout vydání vstupenky při naplnění kapacity areálu nebo osobám, které jsou dle návštěvního řádu vyloučeny z návštěvy areálu koupaliště.

Čl. 3

Vyloučení z návštěvy areálu koupaliště

- Do areálu koupaliště není dovolen vstup osobám postiženým zánětem očních spojivek, nakažlivými chorobami, bacilonosičům střevních chorob, osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce. Dále osobám zahmyzeným, v podnapilém stavu a osobám pod vlivem omamných látek.

- Vstup do areálu může být rovněž odepřen osobám, které prokazatelně opakovaně narušily v areálu pořádek, bezpečnost a čistotu zařízení nebo jejichž chování bylo v rozporu s dobrými mravy.

- Z areálu bude bez náhrady vstupného vykázán ten návštěvník, který přes napomenutí (upozornění) nerespektuje ustanovení návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků. Neopustí-li návštěvník v takových případech areál na vyzvání, je pracovník areálu povinen požádat o zákrok Městskou policii, případně Policii ČR.

Čl. 4

Povinnosti návštěvníků

- Před použitím bazénu je každý povinen se osprchovat.

- Pro návštěvníky, kteří neumějí plavat, je určena neplavecká část nádrže. Správce, případně jím určený zástupce, je povinen neplavce vykázat z prostoru pro plavce.

- Návštěvníci jsou v areálu koupaliště povinni dodržovat osobní hygienu a čistotu všech míst a zařízení areálu.

- V areálu koupaliště se musí všichni návštěvníci pohybovat opatrně tak, aby předešli případnému úrazu.

- Každý návštěvník je povinen šetřit veškerá zařízení areálu, zejména šetřit vodu. Návštěvníci jsou povinni uhradit škody a ztráty, které byly na zařízení, inventáři a majetku dalších návštěvníků způsobeny jejich vinou.

- Úraz, poranění a nevolnost je návštěvník povinen ohlásit správci nebo obsluze areálu. Správce může poskytnout první pomoc, případně přivolat lékařskou pomoc.

- Na schůdcích do bazénu a na mokrých plochách je nutno dbát zvýšené opatrnosti, aby se předešlo úrazům.

- Všichni návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokyny správce a pracovníků provozovatele koupaliště!

- Návštěvník je povinen střežit si a ochraňovat své peníze a osobní věci proti znehodnocení a ztrátě. Za peníze a osobní věci si každý návštěvník odpovídá sám, provozovatel nenese odpovědnost za jejich případnou ztrátu.

- Návštěvník je povinen dbát ochrany svého zdraví. Provozovatel  koupaliště nenese odpovědnost za škody a zranění, které si návštěvníci způsobili vlastní neopatrností a nedodržováním návštěvního řádu koupaliště!

Čl. 5

Na koupališti je zakázáno

- Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost vlastní a bezpečnost dalších návštěvníků a pořádek v areálu koupaliště nebo rušit nepřiměřeným hlukem klid ostatních.

- Vzájemně se potápět, srážet a vhazovat jiné osoby do vody a pobíhat po ochozu bazénu. Zvláště se zakazuje skákat do vody z podélných stran! Při skocích do vody nesmí nikdo ohrožovat  bezpečnost ostatních návštěvníků.

- Bezdůvodně volat o pomoc.

- Vstupovat do prostoru bazénu jinak než v koupacím oděvu!

- Pohybovat se mimo prostory vyhrazené pro návštěvníky.

- Znečišťovat vodu v bazénu odpadky, praním prádla, pliváním, močením apod.

- V prostorách bazénu kouřit, konzumovat jídlo a tekutiny! (Vyjma prostoru před občerstvením).

- Vnášet a používat  předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost návštěvníků areálu.

- Brát do areálu koupaliště psy nebo jiná zvířata, přinášet hořlaviny a používat vařiče.

- Je zakázáno rozdělávat ohně mimo vyhrazená místa a bez souhlasu správce areálu.

- Svévolně přemísťovat zařízení, nábytek a manipulovat, s výjimkou běžného užívání zařízení pro návštěvníky, s rozvody vody, elektřiny a plynu.

10. Závěrečné ustanovení

Schválením tohoto provozního a návštěvního řádu se zrušuje provozní a návštěvní řád schválený Radou města 11.5.2009.

V Chrastavě:  5.5.2016

Ing. Michael  Canov

starosta

Příloha č. 1

Areál

MĚSTSKÉ PŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ CHRASTAVA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CENÍK

A. Vstupné

Základní ………………………………………………………….. 20,- Kč/osobu a den

zlevněné - děti do 15 let, důchodci, osoby ZTP …………………...10,- Kč/osobu a den

-  po 18:00 hodině jednotné vstupné ……………………..10,- Kč/osobu

B. Stanovení cen půjčovného pro sportovního vybavení  v areálu koupaliště Chrastava

Druh vybavení   -  půjčovné v Kč/hodina

Volejbalový kurt pískový ….............................................................. 20,- Kč/hodina

Míč na volejbal   …………………………………………….………..5,-Kč/hodina

Sada na badminton (2rakety + košík)………………………………...10,-Kč/hodina

Sada na stolní tenis (2 pálky + míček)……………………………….10,-Kč/hodina

C. Úhrada za zničení, či ztracení vybavení

Míč …………………………… 200,- Kč

Raketa ………………………... 100,- Kč

Košík ………………………….. 10,- Kč

Je v pravomoci správce areálu požadovat zálohu na zapůjčení míče na volejbal do výše 200,- Kč a sady na badminton a stolní tenis do výše 100,- Kč.

Schváleno RM Chrastava dne 16.5.2016 s platností od 1.6.2016

V Chrastavě 5.5.2016

Ing. Michael Canov  -  starosta